## Slide 1: Сетевые устройства: характеристика и настройка

## Slide 2
Сетевая плата
Сетевые адаптеры, или сетевые карты, — это специальные устройства, основное назначение которых состоит в обеспечении двунаправленного обмена данными между персональным компьютером и локальной сетью.

## Slide 3
Функции и характеристики сетевых адаптеров
Сетевой адаптер совместно с драйвером выполняют две операции: передачу и прием кадра. Передача кадра из компьютера в кабель состоит из перечисленных ниже этапов (некоторые могут отсутствовать, в зависимости от принятых методов кодирования):
Прием кадра данных LLC через межуровневый интерфейс вместе с адресной информацией MAC-уровня. (Обычно взаимодействие между протоколами внутри компьютера происходит через буферы, расположенные в оперативной памяти. Данные для передачи в сеть помещаются в эти буферы протоколами верхних уровней, которые извлекают их из дисковой памяти либо из файлового кэша с помощью подсистемы ввода-вывода операционной системы.)
Оформление кадра данных MAC-уровня, в который инкапсулируется кадр LLC. (Заполнение адресов назначения и источника, вычисление контрольной суммы.)
Формирование символов кодов при использовании избыточных кодов типа 4В/5В. (Скремблирование кодов для получения более равномерного спектра сигналов. Этот этап используется не во всех протоколах — например, технология Ethernet 10 Мбит/с обходится без него.)

## Slide 4
Выдача сигналов в кабель в соответствии с принятым линейным кодом — манчестерским, NRZI, MLT-3 и т. п.
Прием кадра из кабеля в компьютер включает следующие действия:
- Прием из кабеля сигналов, кодирующих битовый поток.
- Выделение сигналов на фоне шума.
Проверка контрольной суммы кадра. (Если она неверна, то кадр отбрасывается, а через межуровневый интерфейс наверх, протоколу LLC передается соответствующий код ошибки. Если контрольная сумма верна, то из MAC-кадра извлекается кадр LLC и передается через межуровневый интерфейс наверх, протоколу LLC. Кадр LLC помещается в буфер оперативной памяти)
сетевые адаптеры
адаптеры для клиентских компьютеров
адаптеры для серверов

## Slide 5
Установка и настройка сетевой карты
Для установки сетевой карты необходимо выключить и обесточить системный блок, снять защитный кожух системного блока, и установить сетевую карту в слот, соответствующий ее интерфейсу.

## Slide 6
Установка драйвера сетевой карты
Для того чтобы установить на своем компьютере «внутренний» сетевой адаптер, подключаемый к шине ISA или PCI, вам необходимо проделать предложенную далее последовательность действий.
Выключите питание компьютера.
Откройте корпус компьютера, открутив фиксирующие винты боковой стенки системного блока и удалив его крышку.
Выберите свободный слот, в который вы будете устанавливать сетевой адаптер. В случае, если расположенное на задней стенке системного блока отверстие, в котором размещается интерфейсная панель периферийных устройств, закрыто заглушкой, удалите ее. Поместив плату в слот, зафиксируйте ее крепежным винтом.
4. Закройте крышку системного блока и закрепите ее соответствующими винтами.
5. Включите питание компьютера.
В случае, если вы используете сетевой адаптер USB, его следует присоединить к соответствующему порту, расположенному на задней или передней стенке системного блока компьютера, посредством специального кабеля. К адаптеру, в свою очередь, подключается сетевой кабель (например, 10BaseT/100BaseT). После выполнения этих операций можно переходить к установке драйверов.
Интегрированные сетевые адаптеры не требуют дополнительной настройки и установки. Для того чтобы подготовить их к работе, достаточно установить соответствующие драйверы, которые входят обычно в комплект поставки программного обеспечения материнской платы.

## Slide 7
Установка драйверов
Нажмите кнопку Пуск на панели задач. Выберете пункт Панель Управления.
Откройте объект Сеть. В появившемся окне на вкладке Конфигурация нажмите кнопку Добавить:
Выберите тип устанавливаемого компонента: Сетевая карта. Нажмите кнопку Добавить:
Выберите соответствующие пункты в окнах Изготовители: Обнаруженные сетевые драйверы и Сетевые платы: Драйвер Ndis2. Нажмите кнопку OK.
Отметьте появления в окне Система установлены следующие компоненты компонентов Драйвер Ndis2 и соответствующих ему протоколов.
Перезагрузите систему.

## Slide 8
Удаление сетевой карты
Нажмите кнопку Пуск на панели задач. Выберете пункт Панель Управления.
Откройте объект Сеть. В появившемся окне:
На вкладке Конфигурация в окне Система установлены следующие компоненты выберите тип удаляемого компонента: Драйвер Ndis2 нажмите кнопку Удалить.
Нажмите кнопку OK.
Отметьте исчезновение в окне Система установлены следующие компоненты компонентов Драйвер Ndis2 и соответствующих ему протоколов.
Перезагрузите систему.

## Slide 9
Трансиверы, или приемопередатчики (от английского TRANsmitter + reCEIVER), служат для передачи информации между адаптером и кабелем сети или между двумя сегментами (частями) сети. Трансиверы усиливают сигналы, преобразуют их уровни или преобразуют сигналы в другую форму (например, из электрической в световую и обратно)
Во время подбора сетевого трансивера обязательно обращайте свое внимание на наличие следующих параметров:
рабочая частота;
максимальная длина кабеля;
пропускная способность;
цена.

## Slide 10
Репитеры, или повторители, выполняют более простую функцию, чем трансиверы. Они не преобразуют ни уровни сигналов, ни их физическую природу, а только восстанавливают ослабленные сигналы (их амплитуду и форму), приводя их к исходному виду. Цель такой ретрансляции сигналов состоит исключительно в увеличении длины сети.

## Slide 11
Многопортовый повторитель часто называют концентратором (хабом), - данное устройство реализует не только функцию повторения сигналов, но и концентрирует в одном центральном устройстве функции объединения компьютеров в сеть, служат для объединения в сеть нескольких сегментов.

## Slide 12
Назначение концентраторов - объединение отдельных рабочих мест в рабочую группу в составе локальной сети.

## Slide 13
Для рабочей группы характерны следующие признаки:
определенная территориальная сосредоточенность;
коллектив пользователей рабочей группы решает сходные задачи, использует однотипное программное обеспечение и общие информационные базы;
в пределах рабочей группы существуют общие требования по обеспечению безопасности и надежности, происходит одинаковое воздействие внешних источников возмущений (климатических, электромагнитных и т.п.);
совместно используются высокопроизводительные периферийные устройства; о
бычно содержат свои локальные сервера, нередко территориально расположенные на территории рабочей группы.

## Slide 14
Все концентраторы обладают следующими характерными эксплуатационными признаками:
оснащены светодиодными индикаторами, указывающими состояние портов (Port Status), наличие коллизий (Collisions), активность канала передачи (Activity), наличие неисправности (Fault) и наличие питания (Power), что обеспечивает быстрый контроль состояния всего концентратора и диагностику неисправностей;
при включении электропитания выполняют процедуру самотестирования, а в процессе работы - функцию самодиагностики;
обеспечивают автосегментацию портов для изоляции неисправных портов и улучшения сохранности сети;
обнаруживают ошибку полярности при использовании кабеля на витой паре и автоматически переключают полярность для устранения ошибки монтажа;
поддерживают конфигурации с применением нескольких концентраторов, соединенных друг с другом либо посредством специальных кабелей и stack-портов, либо тонкой коаксиальной магистрали, включенной между портами BNC, либо посредством оптоволоконного или толстого коаксиального кабеля, подключенного через соответствующие трансиверы к порту AUI, либо посредством UTP кабелей, подключенных между портами концентраторов;
поддерживают речевую связь и передачу данных через один и тот же кабельный жгут;
прозрачны для программных средств сетевой операционной системы.

## Slide 15
Коммутаторы (свичи, коммутирующие концентраторы), как и концентраторы, служат для соединения сегментов в сеть, но при этом они выполняют более сложные функции, производя сортировку поступающих на них пакетов. Коммутатор работает на втором уровне модели OSI (подуровень MAC), так как анализирует МАС-адреса внутри пакета. Естественно, он выполняет и функции первого уровня

## Slide 16
Коммутаторы передают из одного сегмента сети в другой не все поступающие на них пакеты, а только те, которые адресованы компьютерам из другого сегмента.

## Slide 17
Мосты (bridge) – наиболее простые устройства, служащие для объединения сетей с разными стандартами обмена, например, Ethernet и Arcnet, или нескольких сегментов (частей) одной и той же сети, например, Ethernet. В последнем случае мост, как и коммутатор, только разделяет нагрузку сегментов, повышая тем самым производительность сети в целом.
В отличие от коммутаторов мосты принимают поступающие пакеты целиком и в случае необходимости производят их простейшую обработку.

## Slide 18
Маршрутизаторы (router) осуществляют выбор оптимального маршрута для каждого пакета с целью избегания чрезмерной нагрузки отдельных участков сети и обхода поврежденных участков. Они применяются, как правило, в сложных разветвленных сетях, имеющих несколько маршрутов между отдельными абонентами.
Маршрутизаторы не преобразуют протоколы нижних уровней, поэтому они соединяют только сегменты одноименных сетей.

## Slide 19
Существуют также гибридные маршрутизаторы (brouter), представляющие собой гибрид моста и маршрутизатора. Они выделяют пакеты, которым нужна маршрутизация, и обрабатывают их как маршрутизатор, а для остальных пакетов служат обычным мостом

## Slide 20
Шлюзы – это устройства для соединения сетей с сильно отличающимися протоколами, например, для соединения локальных сетей с большими компьютерами или с глобальными сетями. Это самые дорогие и редко применяемые сетевые устройства.

## Slide 21
До новых
встреч!!!