## Slide 1: Драйверы и модель OSI

## Slide 2
Сетевая модель OSI (от англ. Open Systems Interconnection Reference Model — модель взаимодействия открытых систем) — абстрактная модель для сетевых коммуникаций и разработки сетевых протоколов. Каждый уровень обслуживает свою часть процесса взаимодействия. Благодаря такой структуре совместная работа (и разработка) сетевого оборудования и программного обеспечения становится гораздо проще и понятнее
Сетевая модель OSI

## Slide 3
Стандарты – определенные правила, которых должны придерживаться производители для обеспечения совместимости своих продуктов с продуктами других производителей.
Помимо модели OSI, существует также и другие стандарты. Это стандарты отдельных фирм; стандарты специальных комитетов и объединений; национальные стандарты; международные стандарты.

## Slide 4
В настоящее время основными разработчиками стандартов в области КС являются следующие организации :
Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO);
Международный союз электросвязи (International Telecommunications Union, ITU (сектор ITU-T);
Американский национальный институт стандартов (American National Standards Institute, ANSI);
Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике - Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE: группа 802);
Европейская ассоциация производителей компьютеров (European Computer Manufacturers Association, ЕСМА);
Министерство обороны США (Department of Defense, DoD).

## Slide 5
IEEE Project 802
Стандарты, определяемые этой моделью (так называемые 802-спецификации), относятся к нижним двум уровням модели OSI и делятся на двенадцать категорий, каждой из которых присвоен свой номер:
802.1 – объединение сетей с помощью мостов и коммутаторов
802.2 – управление логической связью на подуровне LLC.
802.3 – локальная сеть с методом доступа CSMA/CD и топологией шина (Ethernet).
802.4 – локальная сеть с топологией шина и маркерным доступом (Token-Bus).
802.5 – локальная сеть с топологией кольцо и маркерным доступом (Token-Ring).
802.6 – городская сеть (Metropolitan Area Network, MAN) с расстояниями между абонентами более 5 км.
802.7 – широкополосная технология передачи данных.
802.8 – оптоволоконная технология.
802.9 – интегрированные сети с возможностью передачи речи и данных.
802.10 – безопасность сетей, шифрование данных.
802.11 – беспроводная сеть по радиоканалу (WLAN – Wireless LAN).
802.12 – локальная сеть с централизованным управлением доступом по приоритетам запросов и топологией звезда (100VG-AnyLAN).

## Slide 6
Сообщество Интернет - Internet Society (ISOC) (www.isoc.org), проводит обсуждения по различным техническим и организационным вопросам использования ресурсов Интернет, а также издает журнал Internet Society News, где представлена информация обо всей сети Интернет.
Выработкой стандартов на протоколы Интернет занимается общественная организация Инженерные силы Интернет - Internet Engineering Task Force (IETF) (www.ietf.org) .
Проведением исследований, связанных с развитием сети и ее будущим, занимается организация Исследовательские силы Интернет - Internet Research Task Force (IRTF) (www.irtf.org). Подобными же вопросами, но уже в Европе, занимается Европейская ассоциация сетей и пользователей - Reseaux Associes pour la Recherche Europeenne(RARE) (www.rare.nl).

## Slide 7
Существует организация технического контроля и координации работ Internet Architecture Board (IAB) - для решения ближайших технических проблем и координации долгосрочных исследовательских проектов Интернет, а также несколько Центров сетевой информации (InterNIC, Internet Network Information Center) (www.internic.net), которые распространяют множество информационных материалов по работе организаций в Интернет, в том числе и перечисленных выше.
Список утвержденных официальных стандартов Internet публикуется в виде документа RFC (Request For Comment).

## Slide 8
Связь сетевого адаптера с сетевым программным обеспечением осуществляет драйвера сетевых адаптеров.
драйвер - это программа, обеспечивающая обмен данными с подключенным оборудованием, с одной стороны, и с клиентским программным обеспечением - с другой
Драйверы
Назначение драйвера - избавить разработчиков пользовательского программного обеспечения от рутинной реализации протоколов работы с оборудованием и предоставить дополнительный сервис и удобные средства по настройке управлению устройствами

## Slide 9
Благодаря драйверу компьютер может не знать никаких аппаратных особенностей адаптера (его адресов, правила обмена с ним, его характеристик).
Драйвер унифицирует, делает единообразным взаимодействие программных средств высокого уровня с любым адаптером данного класса.
Сетевые драйверы, поставляемые вместе с сетевыми адаптерами, позволяют сетевым программам одинаково работать с платами различных поставщиков, а также с платами разных локальных сетей.
В стандартной модели OSI драйверы, как правило, выполняют функцию канального уровня, хотя иногда реализуют и часть функций сетевого уровня

## Slide 10
До новых встреч!