## Slide 1: Назначение IP-адресов. Деление сети на подсети

## Slide 2
К основным функциям протокола IP относятся:
перенос между сетями различных типов адресной информации в унифицированной форме,
сборка и разборка пакетов при передаче их между сетями с различным максимальным значением длины пакета.

## Slide 3
Протокол IP относится к протоколам без установления соединений.
Все вопросы обеспечения надежности доставки данных по составной сети в стеке TCP/IP решает протокол TCP, работающий непосредственно над протоколом IP.
Важной особенностью протокола IP, отличающей его от других сетевых протоколов, является его способность выполнять динамическую фрагментацию пакетов при передаче их между сетями с различными максимально допустимыми значениями поля данных кадров MTU.

## Slide 4
Формат пакета IP
Пакет IP состоит из заголовка и поля данных. Заголовок, как правило, имеющий длину 20 байт, имеет следующие поля:
Поле Номер версии (VERS) указывает версию протокола IP.
Поле Длина заголовка (HLEN) пакета IP занимает 4 бита и указывает значение длины заголовка, измеренное в 32-битовых словах.
Поле Тип сервиса (SERVICE TYPE) занимает 1 байт и задает приоритетность пакета и вид критерия выбора маршрута.
Поле Общая длина (TOTAL LENGTH) занимает 2 байта и указывает общую длину пакета с учетом заголовка и поля данных.
Поле Идентификатор пакета (IDENTIFICATION) занимает 2 байта и используется для распознавания пакетов, образовавшихся путем фрагментации исходного пакета.

## Slide 5
Поле Флаги (FLAGS) занимает 3 бита, оно указывает на возможность фрагментации, а также на то, является ли данный пакет промежуточным или последним фрагментом исходного пакета.
Поле Смещение фрагмента (FRAGMENT OFFSET) занимает 13 бит, оно используется для указания в байтах смещения поля данных этого фрагмента от начала общего поля данных исходного пакета, подвергнутого фрагментации. Используется при сборке/разборке фрагментов пакетов при передачах их между сетями с различными величинами максимальной длины пакета.
Поле Время жизни (TIME TO LIVE) занимает 1 байт и указывает предельный срок, в течение которого пакет может перемещаться по сети.
Идентификатор Протокола верхнего уровня (PROTOCOL) занимает 1 байт и указывает, какому протоколу верхнего уровня принадлежит пакет.

## Slide 6
Контрольная сумма (HEADER CHECKSUM) занимает 2 байта, она рассчитывается по всему заголовку.
Поля Адрес источника (SOURCE IP ADDRESS) и Адрес назначения (DESTINATION IP ADDRESS) имеют одинаковую длину - 32 бита, и одинаковую структуру.
Поле Резерв (IP OPTIONS) является необязательным и используется обычно только при отладке сети.

## Slide 7
Фрагментация IP-пакетов
В функции уровня IP входит разбиение слишком длинного для конкретного типа составляющей сети сообщения на более короткие пакеты с созданием соответствующих служебных полей, нужных для последующей сборки фрагментов в исходное сообщение.
*** В большинстве типов локальных и глобальных сетей значения MTU, то есть максимальный размер поля данных, в которое должен инкапсулировать свой пакет протокол IP, значительно отличается. Сети Ethernet имеют значение MTU, равное 1500 байт, сети FDDI - 4096 байт, а сети Х.25 чаще всего работают с MTU в 128 байт.

## Slide 8
Адресация в IP-сетях
Каждый компьютер в сети TCP/IP имеет адреса трех уровней:
Локальный адрес узла, определяемый технологией, с помощью которой построена отдельная сеть, в которую входит данный узел. Для узлов, входящих в локальные сети - это МАС-адрес сетевого адаптера или порта маршрутизатора, например, 11-А0-17-3D-BC-01.
IP-адрес, состоящий из 4 байт, например, 109.26.17.100. Этот адрес используется на сетевом уровне
Символьный идентификатор-имя, например, SERV1.IBM.COM. Этот адрес назначается администратором и состоит из нескольких частей, например, имени машины, имени организации, имени домена. Такой адрес, называемый также DNS-именем, используется на прикладном уровне, например, в протоколах FTP или telnet.

## Slide 9
Три основных класса IP-адресов
128.10.2.30 - традиционная десятичная форма представления адреса,
10000000 00001010 00000010 00011110 - двоичная форма представления этого же адреса.
На следующем рисунке показана структура IP-адреса.
Класс А
0 N сети N узла
Класс В
1 0 N сети N узла
Класс С
1 1 0 N сети N узла
Класс D
1 1 1 0 адрес группы multicast (групповой адрес)
Класс Е
1 1 1 1 0 зарезервирован

## Slide 10
В таблице приведены диапазоны номеров сетей, соответствующих каждому классу сетей.
Класс Наименьший адрес Наибольший адрес
A 01.0.0 126.0.0.0
B 128.0.0.0 191.255.0.0
C 192.0.1.0. 223.255.255.0
D 224.0.0.0 239.255.255.255
E 240.0.0.0 247.255.255.255

## Slide 11
Соглашения о специальных адресах: broadcast, multicast, loopback
В протоколе IP существует несколько соглашений об особой интерпретации IP-адресов:
- если IР-адрес состоит только из двоичных нулей, 0 0 0 0 ......... 0 0 0 0, то он обозначает адрес того узла, который сгенерировал этот пакет;
- если в поле номера сети стоят нули, 0 0 0 0 .......0 Номер узла, то по умолчанию считается, что этот узел принадлежит той же самой сети, что и узел, который отправил пакет;
- если все двоичные разряды IP-адреса равны 1, 1 1 1 1 ...............1 1, то пакет с таким адресом назначения должен рассылаться всем узлам, находящимся в той же сети, что и источник этого пакета. Такая рассылка называется ограниченным широковещательным сообщением (limited broadcast);
- если в поле адреса назначения стоят сплошные 1, Номер сети 1111.........11, то пакет, имеющий такой адрес, рассылается всем узлам сети с заданным номером. Такая рассылка называется широковещательным сообщением (broadcast);
- адрес 127.0.0.1 зарезервирован для организации обратной связи при тестировании работы программного обеспечения узла без реальной отправки пакета по сети. Этот адрес имеет название loopback.

## Slide 12
Задание Анализ правильности параметров протокола IP
1. Используя таблицу сопоставления порядкового номера бита в октете со степенями числа два, преобразуйте следующие октеты:
83 10110010
169 01001101
244 00101101
107 11100101
23 00010110
2. Преобразуйте следующие IP-адреса и маски подсети из десятичного в двоичный.
192.168.1.200 . . .
21 83.149.247.4 . . .
131.107.2.200 . . .
255.255.255.0 . . .
255.255.255.240 . . .

## Slide 13
Спасибо за внимание